## Slide 1: 有效數字的認識
一、有效數字的概念
二、有效數字的運算規則
三、有效數字的歸整法

## Slide 2: 有效數字的概念
有效數字的意義
  量的大小
  測定數據的可靠度
  儀器和實驗方法的準確度
秤 量 | 感 量 | 相 對 誤 差
食鹽5.6克 | 0.1克 | 2%
食鹽5.6000克 | 0.0001克 | 0.002%

## Slide 3: 有效數字的表示
有效數字= 〝精確數字〞+ 〝一位估計值〞
0.1235
精確數字 估計值(最後一位)

## Slide 4: 有效數字的判定
異於零的數字(1~9):
無論在何處出現，均為有效數字
如: 13.1 → 3 位
4.236 → 4 位

## Slide 5: 有效數字的判定
0的判定
  純小數:
  小數點右端異於零的數之後，所有的零均為有效
  小數點在右端到異於零的數之間的所有零均為無效
  0.12030(五位) ，0.2200(四位)
  0.00224(三位) ，0.00003450(四位)

## Slide 6: 有效數字的判定
帶小數=整數+小數:任何數均為有效
例: 20.0012030(九位)
純整數:出現在末端的零，依其準確性而定有效或無效數字
例: 1880000→1.88×106 →三位有效數字
→1.8800×106 →五位有效數字

## Slide 7: 有效數字的判定
非測量數不受有效數字限制，有效數字位數可視為無窮多
例: 倍數:2πγ中的2
單位累進:1kg=1000g
有特殊可以記數單位者:400張紙

## Slide 8: 有效數字的運算規則
加減法:估計值最早出現的位置為準
例: 4.123+0.01476+0.6731=4.81086→4.811
4.123
0.0147
0.6731
4.81086 →4.811

## Slide 9: 有效數字的運算規則
乘除法:
積或商的有效數字=有效數字最少的數的位數
例: 478.84 × 2.5= 1197.100 → 1.2×103
478.84 →五位
× 2.5 →二位
239420
95768
1197.100 →1.2×103 →二位

## Slide 10: 有效數字的運算規則
對數:有效數字由尾數部分的位數決定
例: log3.00×106 =6.477 →三位
×
log2345=3.3701 →四位
×
[ H ＋] =4.9 ×10-11 M pH=10.31 →二位
pH=1.31 [ H ＋] =4.9 ×10-2 M →二位

## Slide 11: 有效數字歸整法
刪除末位數時採四捨六入五成雙(奇進偶捨)
32.64 (歸成三位) →32.6 四捨
32.66 (歸成三位) →32.7 六入
32.75 (歸成三位) →32.8 五成雙
32.65 (歸成三位) →32.6 五捨
非最末位數刪除時採四捨五入法
2.3456 (歸成三位) →2.35 五入
1.2345 (歸成三位) →1.23 四捨
不可連續進位
13.4556 (歸成二位) →13(○)
13.4556 → 13.456 → 13.46 → 13.5 → 14(×)